## Slide 1: Dataglove
Julien Giovinazzo
Florian Vuiton

## Slide 2: Cahier des charges
- ESP32 Thing / Arduino
- Flex Sensors
- Liaison série sans fils => Bluetooth
- Processing
Notes: Expliquer BT et pas Wifi

## Slide 3: Schéma fonctionnel

## Slide 4: Fonctionnement Arduino
Toutes les 200 ms
Moyenne de 100 mesures par doigt
Bluetooth
Concatène les valeurs de chaque doigt dans une chaine de caractères
Notes: Moyenne => Eviter les artefact (valeurs parasites)

## Slide 5: Schéma fonctionnel

## Slide 6: Fonctionnement Processing
SETUP()
Une seule exécution au démarrage
Créer la fenêtre graphique
Activer la lecture du COM Bluetooth
Lire les trames Bluetooth
Mettre à jour les données internes
Mise à jour des graphiques
  Mode (démo, calibration, jeu)
  Valeurs internes
DRAW()

## Slide 7: Classe utilisée
Finger : Représente un doigt par :
  position en x, y, et z
  la valeur du pli
  booléen pour savoir si c’est le pouce ou non
Hand : Gestionnaire des « Finger » et de leur calibration
Game : Gérer le fonctionnement du jeu

## Slide 8: Classe Finger
Position (x, y et z)
Angle de pli
Type de doigt (pouce ou doigt)
translate(x, y, z);
rotate(angle);

## Slide 9: Classe Hand : Calibration
MAIN OUVERTE
MAIN FREMÉE
Grande valeur
2500 - 3000
Petite valeur
1600 - 1900
Les valeurs varient en fonction des composent (notamment des flex sensors) et de la personne qui porte le gant

## Slide 10: Classe Hand : Calibration
MAIN OUVERTE
MAIN FERMÉE
3s
Valeur Maximale du port
Valeur Minimale du port
Notes: Interpolation linéaire entre les valeurs min et max

## Slide 11: Classe Game
Jeu de pierre – feuille - ciseaux
Pour aller plus loin avec le projet
Réutilisation de la classe Hand pour crée la main de l’ordinateur
3 états possibles :
Détection de position avec seuil

## Slide 12: Démonstration
https://photos.google.com/photo/AF1QipPGWuDLMiCnHxafq7CI0Pq1mi7Z8A_5L22gyvnw

## Slide 13: Conclusion
Bonne réalisation du cahier des charges
Aller plus loin avec une application réel (jeu)
Projet formateur:
  Faire communiquer une carte Arduino avec un script sur un PC via Bluetooth
  Programmer en Processing
Difficultés rencontrés :
  Travail avec un autre groupe
  Affichage 3D